БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ HYUNDAI PORTER II EURO-5

Внешний вид автомобиля:

Габаритные размеры грузовика HYUNDAI PORTER II EURO-5:

Описание бортовой платформы автомобиля HYUNDAI PORTER II:

Размер бортовой платформы наружний:

длина - от 2 990 до 3 240 мм

ширина - 1 720 мм

высота - 405 мм

Размер бортовой платформы внутренний:

длина - от 2 860 до 3 110 мм

ширина - 1 630 мм

высота - 355 мм

Объем кузова:

наружний - от 2,082 до 2,256 м3

внутренний - от 1,654 до 1,797 м3

Основание бортовой платформы выполнено из поперечных балок соединенных сваркой с полом кузова в единую несущую конструкцию. Крепление к раме грузовика выполняется посредством болтового соединения. Передний борт состоит из сплошной части высотой 355 мм и дуги безопасности, защищающей кабину от повреждения грузом. Для удобства ремонта передний борт закреплен на болтах. Боковые и задний борта откидные из стального проката, несъемные, высота 355 мм, имеют крюки для крепления груза. Для защиты от повреждений при погрузке верхняя часть борта имеет резиновый отбойник. Бортовая платформа покрашена в цвет кабины автомобиля.

Характеристики бортового автомобиля HYUNDAI PORTER II EURO-5:

Кабина:

Длина - STANDART/SUPER

Ширина - WIDE

3 посадочных места, с ремнями безопасности

Размеры:

Длина – 5 150 мм

Ширина - 1 740 мм

Высота - 1 970 мм

Колесная формула - 4х2 с задним ведущим мостом

Колесная база - 2 640 мм

Колея передних колес -1 485 мм

Колея задних колес - 1 340 мм

Клиренс - 145 мм

Свес спереди - 1 200 мм

Свес сзади - 1 320 мм

Снаряженная масса автомобиля - 1 750 кг

Максимальная разрешенная масса для шасси - 2 925 кг

Максимальная разрешенная масса для автомобиля по ПТС - 2 925 кг

Минимальный радиус разворота – 5,2 м

Объем топливного бака - 65 л

Размер устанавливаемого кузова - стандартный: 2 890 х 1 700 х 1 700 мм, увеличенный: 4 200 х 1 800 х 2 000 мм

Двигатель:

Тип - дизельный с турбонагнетателем

Модель - D4CB EURO-5

4-х цилиндровый, рядный, 16 клапанный, с верхним расположением клапанов

Непосредственный впрыск с электронным управлением

Объем - 2,497 л

Мощность максимальная - 136 л. с. при 3 800 об/мин

Максимальный крутящий момент - 26,5 кг*м от 1 500 до 3 250 об/мин

Трансмиссия:

Механическая, 6 передач в перед 1 назад

Сцепление - гидравлическое управление, диафрагменная пружина, одиночное сухое, с демпфером

Тормоза:

Основная тормозная система - дисковая вентилируемая на передней оси, барабанная на задней оси с гидравлическим управлением и вакуумным сервоусилителем, двух контурная

Стояночная тормозная система - механическая, разжим колодок заднего моста

Электрооборудование:

12-х вольтовое, с минусом по кузову автомобиля

Подвеска:

Передняя - независимая торсионная на поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя - зависимая рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины:

Передние - 195/70R15C-6PR

Задние - 145/R13C-8PR

Комплектация шасси:

Запасное колесо для передней и задней оси

Гидроусилитель рулевого управления

Регулятор тормозных сил

Покрытие пола

Буксировочный крюк

Отопитель салона

Аудиоподготовка с антенной

Магнитола

Электронные часы

Тахометр

Подогрев топливного фильтра

Тканевая отделка салона

Дополнительные опции доступные при заказе автомобиля с завода-изготовителя:

Кондиционер

Центральный замок дверей

Подсветка замка зажигания

Рулевая колонка с регулировкой угла наклона

Передние противотуманные фары

Электропривод зеркал

Подогрев зеркал

Подогрев водительского сиденья

Иммобилайзер

Автоматическая КПП

Увеличенная кабина SUPER CABIN

Двухрядная кабина DOUBLE CABIN

Аналоги или замена автомобиля HYUNDAI PORTER II:

HYUNDAI GRAND STAREX VAN

Шасси большей грузоподъемности:

ШАССИ HYUNDAI HD 65, HD 78, HD 120, HD 170, HD 250, HD 260, HD 370 EURO-III

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию, оборудование автомобиля, без предварительного уведомления.

КУПИТЬ БОРТОВОЙ HYUNDAI PORTER II, ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ВЫБОРУ ИЛИ ПОДБОРУ КУЗОВА, СРАВНИТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ И ПРОЧИМ ВОПРОСАМ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ:

ТИЩЕНКО ВАСИЛИЙ

ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: +7-916-112-56-00

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: vt@vastauto.ru

САЙТ: http://www.vastauto.ru