АВТОБУС БОГДАН А20111 EURO-4 24 посадочных места

АВТОБУС HYUNDAI БОГДАН А20111 EURO-4 24 посадочных места, общая пассажировместимость 48 мест

Внешний вид автобуса БОГДАН А20111:

Габаритные размеры автобуса HYUNDAI БОГДАН ЕВРО 4:

Технические характеристики автобуса БОГДАН А20111 24 посадочных места с двигателем HYUNDAI D4GA ЕВРО-4:

Классификация:

Малый класс, городские перевозки.

Кузов:

Тип - вагонный одноэтажный цельнометаллический закрытый, две двери на правой стороне кузова, дверь водителя по левой стороне кузова

24+1 посадочных место + 24 стоячих мест

Размеры:

Длина - 7 880 мм

Ширина - 2 300 мм

Высота - 2 750 мм

Колесная формула - 4х2 с задним ведущим мостом

Колесная база - 4 200 мм

Колея передних колес - 1 680 мм

Колея задних колес - 1 495 мм

Клиренс - 115 мм

Свес спереди - 1 240 мм

Свес сзади - 2 440 мм

Снаряженная масса автобуса - 5 000 кг

Максимальная разрешенная масса автобуса - 8 200 кг

Максимальная разрешенная масса для автобуса по ОТТС - 8 200 кг

- на переднюю ось - не указано

- на заднюю ось - не указано

Минимальный радиус разворота - не указан

Объем топливного бака - 100 л

Максимальная скорость - 90 км/час

Двигатель:

Расположение - переднее продольное, внутри колесной базы

Тип - дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха (интеркулер)

Модель - D4GA EURO-4

4-х цилиндровый, рядный, с верхним расположением клапанов, 4 клапана на цилиндр

Непосредственный впрыск COMMON RAIL DENSO

Максимальная мощность - 150 л.с. (110 кВт) при 2 800 об/мин

Максимальный крутящий момент - 57,9 кг*м (579 Нм) при 1 600 об/мин

Трансмиссия:

Сцепление - гидравлическое управление с пневмоусилителем, одиночное сухое, с демпфером

Коробка передач - механическая с ручным управлением, 6 передач в перед 1 назад

Главная передача - NYSA гипоидная, передаточное число - 5,375

Тормозная система:

Рабочая - гидравлическая двухконтурная c ABS, с разделением на контуры по осям, вакуумный усилитель, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, запасным является каждый контур системы

Стояночная - трансмиссионныйтормозной механизм на карданном валу с механическим (тросовым) приводом

Вспомогательная - моторный тормоз-замедлитель

Электрооборудование:

24-х вольтовое, с минусом по кузову автомобиля

Рулевое управление:

Рулевой механизм типа: Винт - шариковая гайка - рейка - сектор, рулевой привод с гидроусилителем

Подвеска:

Передняя - зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами двойного действия телескопического типа, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя - зависимая, пневматическая, с гидравлическими амортизаторами двойного действия телескопического типа

Шины:

Размер - 205/70R17,5

Индекс несущей способности - 124/122

Категория скорости - L

Комплектация автобуса БОГДАН А20111 ЕВРО-4:

Гидроусилитель рулевого управления

ABS

Рулевая колонка с регулировкой по высоте и положению

Регулируемое кресло водителя

Единый ключ от замка зажигания, водительской двери, лючка заливной горловины топливного бака, лючка отсека расширительного бачка

Сдвижные боковые окна

Перчаточный ящик

Пассажирские сиденья мягкого типа, с тканевой обивкой

3-х скоростной стеклоочиститель

2 пассажирские двери

Противотуманные фары

Жидкостный предпусковой подогреватель

Люк вентиляции на крыше салона (с регулировкой в 3-х положениях, с функцией аварийного выхода)

Лампы освещения салона (дневного света)

Подсветка подножки служебной двери

Лампа освещения со стороны водителя

Передние противотуманные фары

Автобус соответствует требованиям стандартов РФ и имеет одобрение ОТТС

Автобусы HYUNDAI меньшей пассажировместимости:

HYUNDAI GRAND STAREX VAN (3 места)

HYUNDAI GRAND STAREX H1 (8 мест)

HYUNDAI GRAND STAREX (12 мест)

HYUNDAI COUNTY (18 мест)

HYUNDAI COUNTY (21 место)

HYUNDAI REAL (22 места)

Автобусы HYUNDAI большей пассажировместимости:

HYUNDAI AERO TOWN
HYUNDAI AERO CITY

HYUNDAI UNIVERSE LUXURY (43 места или 45 мест)

HYUNDAI UNIVERSE NOBLE (47 мест или 49 мест)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию, оборудование автомобиля, без предварительного уведомления.

КУПИТЬ АВТОБУС БОГДАН А20111 EURO-4 24 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ, ОБЩЯЯ ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ 48 ЧЕЛОВЕК, ГОТОВЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, ШАССИ, СПЕЦТЕХНИКУ, ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, СЕРВИСУ, ПОДБОРУ, СРАВНИТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ И ПРОЧИМ ВОПРОСАМ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ:

ТИЩЕНКО ВАСИЛИЙ

ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: +7-916-112-56-00

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: vt@vastauto.ru

САЙТ: http://www.vastauto.ru