АВТОБУС ТАГАЗ HYUNDAI COUNTY EURO-3 21 посадочное место

Внешний вид автобуса HYUNDAI COUNTY производства ТАГАЗ:

Габаритные размеры автобуса HYUNDAI COUNTY ЕВРО 3:

Технические характеристики автобуса TAGAZ HYUNDAI КАУНТИ 21 место ЕВРО-3:

Классификация:

Малый класс, городские, пригородные перевозки.

Кузов:

Тип - вагонный одноэтажный цельнометаллический закрытый, две двери на правой стороне кузова, дверь водителя по левой стороне кузова

21+1 посадочных мест + 7 стоячих мест

Размеры:

Длина - 7 080 мм

Ширина - 2 035 мм

Высота - 2 710 мм

Колесная формула - 4х2 с задним ведущим мостом

Колесная база - 4 430 мм

Колея передних колес - 1 705 мм

Колея задних колес - 1 495 мм

Клиренс - 195 мм

Свес спереди - 1 190 мм

Свес сзади - 1 805 мм

Снаряженная масса автобуса - 4 430 кг

Максимальная разрешенная масса автобуса - 6 710 кг

Максимальная разрешенная масса для автобуса по ОТТС - 6 710 кг

- на переднюю ось - 3 220 кг

- на заднюю ось - 3 490 кг

Минимальный радиус разворота - 8,0 м

Объем топливного бака - 100 л

Двигатель:

Расположение - переднее продольное, внутри колесной базы

Тип - дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха (интеркулер)

Модель - D4DD EURO-3

4-х цилиндровый, рядный, с верхним расположением клапанов, 2 клапана на цилиндр

Непосредственный впрыск COMMON RAIL DENSO

Максимальная мощность - 145 л.с. (106,6 кВт) при 2 800 об/мин

Максимальный крутящий момент - 39,2 кг*м (392 Нм) при 1 600 об/мин

Трансмиссия:

Сцепление - гидравлическое управление с пневмоусилителем, одиночное сухое, с демпфером

Коробка передач - механическая DYMOS M035S5 с ручным управлением, 5 передач в перед 1 назад, передаточные числа:

I - 5,380	II - 3,028 III - 1,700 IV - 1,000 V - 0,722 Задний Ход - 5,380

Главная передача - NYSA гипоидная, передаточное число - 5,375

Тормозная система:

Рабочая - гидравлическая двухконтурная c ABS, с разделением на контуры по осям, вакуумный усилитель, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, запасным является каждый контур системы

Стояночная - трансмиссионныйтормозной механизм на карданном валу с механическим (тросовым) приводом

Вспомогательная - моторный тормоз-замедлитель

Электрооборудование:

24-х вольтовое, с минусом по кузову автомобиля

Рулевое управление:

Рулевой механизм типа: Винт - шариковая гайка - рейка - сектор, рулевой привод с гидроусилителем

Подвеска:

Передняя - зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами двойного действия телескопического типа, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя - зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами двойного действия телескопического типа, со стабилизатором поперечной устойчивости

Шины:

Размер - 205/70R17,5

Индекс несущей способности - 124/122

Категория скорости - L

Комплектация автобуса HYUNDAI ТАГАЗ COUNTY ЕВРО-3:

Гидроусилитель рулевого управления

ABS

Задняя запасная аварийная дверь

Рулевая колонка с регулировкой по высоте и положению

Регулируемое кресло водителя

Единый ключ от замка зажигания, водительской двери, лючка заливной горловины топливного бака, лючка отсека расширительного бачка

Сдвижные боковые окна

Перчаточный ящик

Пассажирские сиденья мягкого типа, с тканевой обивкой

3-х скоростной стеклоочиститель

Пассажирская складная дверь

Электромеханический привод пассажирской двери

Противотуманные фары

Жидкостный предпусковой подогреватель

Люк вентиляции на крыше салона (с регулировкой в 3-х положениях, с функцией аварийного выхода)

Лампы освещения салона (дневного света)

Подсветка подножки служебной двери

Лампа освещения со стороны водителя

Передние противотуманные фары

Автобус соответствует требованиям стандартов РФ и имеет одобрение ОТТС

Автобусы HYUNDAI меньшей пассажировместимости:

HYUNDAI GRAND STAREX VAN (3 места)

HYUNDAI GRAND STAREX H1 (8 мест)

HYUNDAI GRAND STAREX (12 мест)

HYUNDAI COUNTY (18 мест)

Автобусы HYUNDAI большей пассажировместимости:

HYUNDAI REAL (22 места)

HYUNDAI AERO TOWN

HYUNDAI AERO CITY

HYUNDAI UNIVERSE LUXURY (43 места или 45 мест)

HYUNDAI UNIVERSE NOBLE (47 мест или 49 мест)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию, оборудование автомобиля, без предварительного уведомления.

КУПИТЬ АВТОБУС ТАГАЗ HYUNDAI COUNTY EURO-3 21 ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО, ГОТОВЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, ШАССИ, СПЕЦТЕХНИКУ, ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, СЕРВИСУ, ПОДБОРУ, СРАВНИТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ И ПРОЧИМ ВОПРОСАМ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ:

ТИЩЕНКО ВАСИЛИЙ

ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: +7-916-112-56-00

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: vt@vastauto.ru

САЙТ: http://www.vastauto.ru