УНИВЕРСАЛЬНОЕ ШАССИ АВТОМОБИЛЯ HYUNDAI H100 PORTER EURO-3

Внешний вид шасси с бортовой надстройкой:

Технические характеристики модели HYUNDAI H 100 PORTER EURO-3:

Кабина:

Длина - STANDART

Ширина - WIDE

3 посадочных места, с ремнями безопасности

Размеры:

Длина - 4 750 мм

Ширина - 1 690 мм

Высота - 1 920 мм

Колесная формула - 4х2 с задним ведущим мостом

Колесная база - 2 430 мм

Колея передних колес - 1 455 мм

Колея задних колес - 1 380 мм

Клиренс - 150 мм

Свес спереди - 1 125 мм

Свес сзади - 1 195 мм

Снаряженная масса шасси - 1 660 кг

Максимальная разрешенная масса для шасси - 2 600 кг

Максимальная разрешенная масса для автомобиля по ОТТС - 2 600 кг

Минимальный радиус разворота - 4,7 м

Объем топливного бака - 60 л

Размер устанавливаемого кузова - стандартный: 2 900 х 1 700 х 1 700 мм, увеличенный: 3 150 х 1 800 х 1 800 мм

Двигатель:

Тип - дизельный с турбонагнетателем

Модель - D4BF EURO-3

4-х цилиндровый, рядный, с верхним расположением клапанов, 2 клапана на цилиндр

Непосредственный впрыск с электронным управлением

Объем - 2,476 л

Мощность максимальная - 80 л. с. при 3 800 об/мин

Максимальный крутящий момент - 20 кг*м при 2 000 об/мин

Трансмиссия:

Механическая, 5 передач в перед 1 назад

Сцепление - гидравлическое управление, диафрагменная пружина, одиночное сухое, с демпфером

Тормоза:

Основная тормозная система - дисковая вентилируемая на передней оси, барабанная на задней оси с гидравлическим управлением и вукуумным сервоусилителем, двух контурная

Стояночная тормозная система - механическая, разжим колодок заднего моста

Электрооборудование:

12-х вольтовое, с минусом по кузову автомобиля

Подвеска:

Передняя - независимая торсионная на поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя - зависимая рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины:

Передние - 185 R14C

Задние - 185 R14C

Комплектация шасси:

Запасное колесо

Гидроусилитель рулевого управления

Регулятор тормозных сил

Покрытие пола

Буксировочный крюк

Отопитель салона

Аудиоподготовка с антеной

Электронные часы

Подогрев топливного фильтра

Тканевая отделка салона

Электростеклоподъемники

Шасси соответствует требованиям стандартов РФ и имеет одобрение ОТТС

Дополнительные опции доступные при заказе автомобиля с завода-изготовителя:

Кондиционер

Центральный замок дверей

Тахометр

Подсветка замка зажигания

Рулевая колонка с регулировкой угла наклона

Передние противотуманные фары

Возможные варианты автомобилей на шасси HYUNDAI H 100 PORTER EURO-3:

- бортовой автомобиль на шасси HYUNDAI H 100 PORTER с бортами из стальных или алюминиевых сплавов, с тентом или без

- бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой (КМУ) на шасси HYUNDAI H 100 PORTER

- промтоварный фургон на шасси HYUNDAI H 100 PORTER

- мебельный фургон на шасси HYUNDAI H 100 PORTER

- изотермический фургон на шасси HYUNDAI H 100 PORTER с утеплением пенополистиролом (оцинкованный лист - утеплитель - оцинкованный лист), с толщиной утеплителя 40, 50, 60, 80 мм, под температурный режим от +5 до -10 градусов Цельсия

- изотермический фургон на шасси HYUNDAI H 100 PORTER из сендвич-панелей (окрашенный оцинкованный лист - пенополиуретан - оцинкованный лист), с толщиной утеплителя 40, 50, 60, 80 мм, под температурный режим от +5 до -20 градусов Цельсия

- изотермический фургон на шасси HYUNDAI H 100 PORTER из сендвич-панелей (окрашенный оцинкованный лист - пенополиуретан - оцинкованный лист), с толщиной утеплителя 40, 50, 60, 80 мм, под температурный режим от +5 до -20 градусов Цельсия, укомплектованный холодильной установкой (ХОУ) TERMO KING, CARRIER, ZANOTTI

- изотермический фургон на шасси HYUNDAI H 100 PORTER из сендвич-панелей (пластик - фанера - экструдированный пенопласт - фанера - пластик), с толщиной утеплителя 40, 50, 60, 80 мм, под температурный режим от +5 до -20 градусов Цельсия

- изотермический фургон на шасси HYUNDAI H 100 PORTER из сендвич-панелей (пластик - фанера - экструдированный пенопласт - фанера - пластик), с толщиной утеплителя 40, 50, 60, 80 мм, под температурный режим от +5 до -20 градусов Цельсия, укомплектованный холодильной установкой (ХОУ) TERMO KING, CARRIER, ZANOTTI

- автомобиль для перевозки продуктов глубокой заморозки (мороженица) на шасси HYUNDAI H 100 PORTER

- автогидроподъемник на шасси HYUNDAI H 100 PORTER, с высотой подъема от 7 до 18 метров

- автолавка для выездной торговли на шасси HYUNDAI H 100 PORTER

- специальный автомобиль технической помощи на шасси HYUNDAI H 100 PORTER

- автомобиль для выездного шиномантажа и балансировки колес на шасси HYUNDAI H 100 PORTER (мобильный шиномонтаж)

- передвижная лаборатория на шасси HYUNDAI H 100 PORTER

- автомобиль для перевозки опасных грузов на шасси HYUNDAI H 100 PORTER

- автомобиль для перевозки живой рыбы на шасси HYUNDAI H 100 PORTER

- автомобиль цистерна для перевозки молочных продуктов на шасси HYUNDAI H 100 PORTER

- автомобили эвакуатор для перевозки мотоциклов и квадрациклов на шасси HYUNDAI H 100 PORTER

Шасси большей грузоподъемности:

ШАССИ HYUNDAI HD 65, HD 78, HD 120, HD 170, HD 250, HD 260, HD 370 EURO-III

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию, оборудование автомобиля, без предварительного уведомления.

ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ (ПОКУПКИ) ГОТОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ШАССИ, СПЕЦТЕХНИКИ, АВТОБУСОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, СЕРВИСУ, ПОДБОРУ, СРАВНИТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ И ПРОЧИМ ВОПРОСАМ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ:

ТИЩЕНКО ВАСИЛИЙ

ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: +7-916-112-56-00

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: vt@vastauto.ru

САЙТ: http://www.vastauto.ru